## Slide 1: آشنایی با انواع سیستم های آبیاری
اولين گام براي حركت به سمت مصرف بهينه آب در كشور، عبارت از ايجاد سيستم هاي توزيع و پخش كارآمد آب مي باشد

## Slide 3
سیستم های تحت فشار
انواع سیستمهای آبیاری
سیستم های ثقلی
آبیاری بارانی
Sprinkle Irrigation
آبیاری قطره ای
Trickle Irrigation
آبیاری جوی و پشته ای (فارو)
Furrow Irrigation
آبیاری نواری
Border Irrigation
آبیاری کرتی
Basin Irrigation

## Slide 4: آبياري كرتي يا غرقابي
استفاده از کرت ساده ترین و رایج ترین راه در تمام روشهای آبیاری سطحی است. اصطلاحا در فرهنگ آبياري، كرت به زمين صاف و بدون شيب اطلاق مي گردد كه اطراف آن براي جلوگيري از رواناب توسط خاكريزهايي احاطه گرديده است.
محاسن: رواناب سطحي وجود ندارد، امكان آبشويي خاك Leaching)) وجود دارد و اتوماتيك كردن سيستم ساده است.
معايب: در كشاورزي مكانيزه ابعاد كرت بزرگ در نظر گرفته مي شود و لذا معمولا هزينه تسطيح زياد است. در كرت هاي كوچك كار ماشين آلات سخت است.

## Slide 6
اندازه کرت به عواملي چون نوع خاک، مقدار جريان، عمق آبياري، اندازه مزرعه، شيب زمين، شيوه زراعت بستگي دارد.
طول کرت عامل مهمي است در پخش يکنواخت آب در شرايط مختلف از 400 – 600 متر بسته به عواملي چون جنس خاک، شيب طولي کرت، دبي جريان، نفوذ پذيري خاک متغير است.
عرض کرت تابع شيب عرضي زمين، شيب طولي کرت، مقدار آبدهي، نوع محصول و عرض کار ماشين آلات زراعي است و درهر صورت بين 20 – 5 متر و گاه 30 متر است.

## Slide 7: 2-آبياري نواري (Border Irrigation)

## Slide 10: آبياري فارو یا جويچه اي (Furrow Irrigation)

## Slide 12
شکل مزرعه
نوع خاک
توپوگرافی
نیروی انسانی
نوع گیاه
عوامل موثر در انتخاب نوع سیستم آبیاری
انتخاب سیستم آبیاری

## Slide 13: آشنایی با روشهای نوین آبیاری
یکی از شیوه هایی که می تواند در استفاده هر چه بهتر آب مورد استفاده قرار گیرد استفاده از شیوه های نوین آبیاری است. یکی از این شیوه ها که در دهه های اخیر به طور گسترده ای رواج یافته "آبیاری تحت فشار ” می باشد.
یکی از شیوه هایی که می تواند در استفاده هر چه بهتر آب مورد استفاده قرار گیرد استفاده از شیوه های نوین آبیاری است. یکی از این شیوه ها که در دهه های اخیر به طور گسترده ای رواج یافته "آبیاری تحت فشار ” می باشد .

## Slide 14: روشهای آبیاری نوین
سابقه تاریخی
سفال ها در 6000 سال قبل از میلاد مسیح روشی شبیه آبیاری قطره ای کنونی
شروع در سال 1860 در المان
اولین تجربه در 1913 در دانشگاه ایالتی کلرادو آمریکا
آبياري نواري، 53 درصد.
_ آبياري شياري، 57 درصد.
_ آبياري باراني، 75 درصد.
_آبياري قطره‌اي، 90 درصد.
1- آبیاری بارانی
2- آبیاری قطره ای
روشهای آبیاری تحت فشار
مقایسه راندمان ها در روشهای آبیاری

## Slide 15: مساحت اراضی آبیاری تحت فشار در کشورهای مختلف

## Slide 16: آبیاری بارانی
افزایش سطح زیر کشت
صرفه جویی در نیروی انسانی
بهبود در مصرف آب
افزایش عملکرد

## Slide 17: اجزای یک سیستم آبیاری بارانی
پمپ
لوله و
اتصالات
آبپاش

## Slide 18: انواع سيستم‌هاي آبياري باراني
سیستم های آبیاری بارانی
سیستم های پیوسته در حال حرکت
سیستمهای استقراری
سیستم های ثابت
سیستمهای جابجایی پریودیک
ماشین آبپاش
سنترپیوت
جابجایی دستی
آبپاش های تفنگی و بوم
جابجایی کناری
ویل مو
با حرکت خطی

## Slide 19
روش كلاسيك نيمه متحرك - دهلران - ايلام

## Slide 20
روش كلاسيك ثابت آبپاش متحرك شوش - خوزستان

## Slide 22
روش كلاسيك ثابت

## Slide 24
روش كلاسيك شيلنگي با قرقره كوچك - شيراز

## Slide 25
دستگاه آبفشان غلتان

## Slide 26
دستگاه آبفشان غلطان

## Slide 27
دستگاه آبفشان قرقره

## Slide 28
دستگاه آبفشان قرقره اي - كرج

## Slide 36
وضعیت اقتصادی
نوع خاک
توپوگرافی
نیروی انسانی
نوع گیاه
عوامل موثر در انتخاب نوع سیستم آبیاری
انتخاب سیستم آبیاری بارانی
منبع تامین آب

## Slide 37
محاسن
آبیاری بارانی
در تمامی اراضی قابل اجرا ست
راندمان بالاست
برای هر نوع گیاه
برای هر نوع آب و هوا
نیروی کار کمتر
تنظیم و کنترل آب در طول دوره رشد
مقابله با سرما زدگی و نیز تاخیر در شکوفه دهی درختان مثمر
کاربرد کود و سم همراه
با آب آبیاری
تلفات زمین کمتر

## Slide 38
محدویت های آبیاری بارانی
هزینه اولیه بالا
کیفیت نسبی
بالای آب
تلفات باد بردگی
نیاز به آموزش
شکل زمین

## Slide 39: آبیاری قطره ای ( موضعی)

## Slide 40: شمایی کلی از یک سیستم آبیاری قطره ای

## Slide 41
حوضچه رسوب‌گير
جداكننده گردابي (سیکلون)
صافي‌هاي شن
صافي‌هاي توري يا ديسكي
قطره چکان ها (گسيلنده‌ها)
تجهيزات تصفيه آب

## Slide 43
وجود ذرات در آب آبياري و مشكل گرفتگي قطره‌چكانها بعنوان يكي از محدوديت‌هاي اين روش مطرح مي‌باشد
ساري - مازندران

## Slide 49
3-7-2- گسيلندها و انواع روشهاي آبياري موضعي
1- قطــــره‌اي (دريپ(
2- افشان (اسپرير(
3- ريزپاش (ميكروجت(
4- حبابي (بابلر(
5- تراوا
6- قطره اي (زير سطحي)

## Slide 50
تقسيم بندي قطره چکان ها
از نظر هيدروليكي: مسير كوتاه، مسير بلند، لوله‌هاي موئي
از نظر تنظيم فشار: با و بدون سيستم تنظيم فشار
از نظر نحوه اتصال: روي خط، داخل خط
گسيلنده‌هاي خاص: لوله‌هاي دوجداره
لوله‌هاي تراوا يا متخلخل
بابلر يا حباب ساز
افشانه‌ها يا اسپرير
ريزپاشها يا ميكروجت

## Slide 59
قطره‌چكانهاي داخل خط

## Slide 60
قطره‌چكانهاي روي خط

## Slide 61
افشانه (اسپرير(
نوار آبياري (تيپ)

## Slide 62
ريزپاش(ميكروجت(

## Slide 63
محاسن آبیاری قطره ای
1-تلفات آب آبیاری از قبیل نشت و نفوذ کم در نتیجه راندمان آبیاری بالا می باشد. (تا 90 درصد)
2-نوارهای بین ردیف گیاهان خشک مانده و عملیات کشاورزی نظیر هرس و شخم راحت تر صورت می گیرد.
4- بدلیل خیس شدن تنها اطراف ریشه ، رشد علفهای هرز در مزرعه کاهش می یابد.
3-وجود رطوبت و هوای کافی برای رشد مناسب گیاه
4-آبیاری قطره ای در مقایسه با روشهای سطحی و بارانی از هزینه نیروی انسانی و آب مصرفی کمتری برخوردار است.
5-پخش کود و سایر مواد شیمیائی همرا ه با آب آبیاری
6- می تواند کاملا به طریقه خودکار طراحی شود.
7-امکان استفاده از آب شور برای آبیاری در این سیستم وجود دارد. با آبیاری مکرر (کم وهمیشه) رطوبت ناحیه ریشه همواره بالاست و در نتیجه غلظت نمک در خاک ثابت و بدون تغییر می ماند.
8- این روش تنها روشی است که در اراضی با شیب های متفاوت (بعنوان مثال باغهای احداث شده در دامنه های کاملا شیب دار) قابل کاربرد است.

## Slide 64
محدویت های آبیاری قطره ای
گرفتگی قطره چکان ها عمده ترین عیب این سیستم است که بایستی در انتخاب فیلترها و نیز شتشوی منظم آنها نهایت دقت صورت گیرد.
تجمع نمک در حاشیه مرطوب ناحیه ریشه خطر بالقوه ای را برای گیاه فراهم می سازد زیرا باران های سبک املاح را به ناحیه ریشه گیاه منتقل می سازد. بنابرین پس از پایان فصل آبیاری با چند آبیاری سطحی نمک تجمع یافته در اطراف ناحیه ریشه را می توان خارج نمود.
محدودیت سیستم ریشه
ریشه ها بیشتر در ناحیه تر شده رشد تمرکز یافته در نتیجه سیستم ریشه رشد جانبی کمی پیدا می کند. بطور کلی سیستم ریشه در آبیاری قطره ای ضعیف تر از سایر سیستم ها است. این ضعف باعث میگردد اگر حوادث کنترل نشده ای موجب قطع آبیاری گردد به گیاه خیلی سریع صدمه وارد می شود(خصوصا در مناطق بادخیز).
مشکل بازرسی عملکرد قطره چکان ها: بازرسی قطره چکان ها مشکل و وقت گیر است.

## Slide 65
ترس را بکش پیش از آنکه ترس تو را بکشد